# 比选公告

风雨网球场（1#-10#）围网采购、安装施工项目

1.工程概况

1）本项目位于成都市双流区金河路66号。

2）园区占地面积约259530㎡(389.83亩),总建筑面积约91471㎡，其中地上建筑面积约81673㎡,建筑最大高度25米。

建设单位：四川川投国际网球中心开发有限责任公司

2.施工地点

四川川投国际网球中心风雨网球场1#至10#围网采购、安装施工项目

3.风雨球场安装围网的要求

1.风雨网球场1#-10#南面和北面在原有围网基础上新增3层重叠的围网，乙方须根据网球场1#-10#净空尺寸大小，沿现聚酯板支撑钢架工字钢龙骨边缘位置定制一整张围网安装；新增围网单层总面积3880㎡左右（具体安装面积需乙方现场核实）。

2.新增围网的颜色：黑色，规格：6针130克密目专用聚乙烯防风遮光网，孔径：3mm。

3.新增围网固定方式：在风雨网球场1#-10#钢结构柱上现有的角铁合适位置钻孔安装钢绳（钢绳规格：8mm，不锈钢钢绳），然后再在钢绳上挂3层重叠的围网，新增的围网每隔2米左右应用钢绳（钢绳规格：8mm，不锈钢钢绳）一边一条上扣卡锁死加以固定，以及钢绳交叉最大尺寸上扣卡锁死加以固定。

4.该工程安装涉及高空作业，高空安装人员须持有国家认可有效的高空作业证，且安装公司需购买高空作业人员的相关保险（需提供加盖公司鲜章的复印件）；

5.上述所有要求参加单位需现场进行核实，如因自身未进行现场核实了解，导致技术和费用偏差由其自行承但相关责任。

6.本次施工所产生的垃圾由施工单位清运出园区。

4.比选申请人资格要求

1）比选申请人具有独立法人资格，相应的经营范围或相关的施工资质，并提供营业执照、企业介绍等相关资料。（复印件加盖鲜章）

2）企业2017年以来2个类似工程业绩。（复印件加盖鲜章）

3）企业注册资金不少于人民币100万元（含100万元）。

4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，存在控股（一方直接或间接持有另一方的股份总和，或者双方直接或间接同为第三方所持有的股份达到25%以上）、管理关系的两个以上法人，不得在同一项目中同时参加比选。违反前述规定的，相关比选申请文件均无效。

5)比选保证金：比选保证金数额为人民币5000.00元(从公司基本帐户以转帐方式转出)

户名：四川川投国际网球中心开发有限责任公司

开户银行：建设银行成都新华支行

账号：51001870836051506049

5.项目最高限价

本项目最高限价24万元。

6.比选文件的获取

参选人请于2019年8月22日至2019年8月28日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:00时至12:00时，下午13:00时至17:00时（北京时间，下同），持下列证件在成都市双流区金河路66号四川川投国际网球中心开发有限责任公司采购招标部领取比选文件。

（1）购买人身份证及单位介绍信（留原件）；

（2）营业执照副本（查验原件留复印件）；

（3）资质证书副本（查验原件留复印件）。

（备注：以上证件复印件均需加盖参选人公章。）

7.参选文件的递交

7.1 参选文件递交的截止时间（参选截止时间，下同）为2019年9月4日14:00时，地点为成都市双流区金河路66号川投国网公司大会议室（如有变化，另行通知）。

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

8．比选公告发布

本比选公告在川投集团公司官网（http://www.invest.com.cn/）、四川川投国际网球中心开发有限责任公司官网（http://www.sciitc.com/）以及全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）上发布。

9．联系方式

比选人：四川川投国际网球中心开发有限责任公司

地  址：成都市双流区金河路66号

联系人：徐女士

电  话：028-85893078